## Slide 1
[도 1]
LVF 특성화 데이터 (110)
트랜지스터별 섭동 민감도 S1(i,q)
TR 식별 정보 있음
집합 민감도 라이브러리 (120)
sensitivity 그룹 S_agg(p)
TR 식별 정보 없음
레이아웃 / LLE 엔진 (130)
인스턴스·TR별 ΔVth(i), ΔU0(i)
(또는 전역 변동, 열화)
S210 기여도 결정
C(i; s,l) = |S1(i)| / Σ|S1(j)|
Σ C(i) = 1
S220 집합 민감도 획득
S_agg(p; s,l) 표면
S240 변동량 획득
Δp(i), 경계 + 내부 TR
S230 트랜지스터별 파라미터 민감도 복원
S_rec(i,p; s,l) = C(i; s,l) · S_agg(p; s,l)
S250 타이밍 변화량 산출
ΔD_arc = Σ_i Σ_p C(i) · S_agg(p) · Δp(i)
S260a STA 보정
D_corrected = D_base + ΔD_arc (인스턴스별)
S260b 타이밍 라이브러리 생성
v_new = v_old(1 + r), 셀별 디레이트
Notes: 도 1은 분리·결합 모델링 구조와 데이터 흐름을 나타내는 도면이다.

## Slide 2
[도 2]
(a) 개별 섭동 : M1
VDD
M3
(P)
M4
(P)
ZN
M1
(N)
M2
(N)
VSS
A
B
(b) 개별 섭동 : M2
VDD
M3
(P)
M4
(P)
ZN
M1
(N)
M2
(N)
VSS
A
B
(c) 그룹 동시 섭동 : M1, M2
VDD
M3
(P)
M4
(P)
ZN
M1
(N)
M2
(N)
VSS
A
B
ΔD(M1) = D+(M1) - D0
ΔD(M2) = D+(M2) - D0
ΔD(N) = D+(N) - D0
검증 : ΔD(N) ≒ ΔD(M1) + ΔD(M2) (1차, 음영 = q+δ 섭동된 트랜지스터)
Notes: 도 2는 트랜지스터별 개별 섭동 시뮬레이션과 그룹 동시 섭동 시뮬레이션의 개념도이다.

## Slide 3
[도 3]
특성화 덱
arc_data
±δ 섭동 측정 결과
(D+, D-, D0)
S1(i,q; s,l)
중앙 차분
기여도 표면 C(i; s,l)
조회 테이블 / 속성 / 적합 함수
C(i; s,l) = |S1(i,q; s,l)| / Σ_j |S1(j,q; s,l)| (부호 유지 시 C(i) = S1(i) / Σ_j S1(j)), Σ_i C(i) = 1
slew | load | XMP0 | XMP0@2 | XMP0@3
T1 | L1 | 0.36 | 0.34 | 0.30
T1 | L2 | 0.38 | 0.32 | 0.30
T2 | L1 | 0.35 | 0.35 | 0.30
기여도는 셀 / 아크 / 천이 방향 / 조건(when) / 타이밍 값 종류 / slew / load 에 의존하는 표면으로 저장된다 (예시 값, 행 합 = 1)
Notes: 도 3은 LVF 특성화 데이터로부터 트랜지스터별 기여도 표면을 생성하는 과정을 나타내는 도면이다.

## Slide 4
[도 4]
sensitivity 그룹
• device_param : delta_p_vta ...
• contributing_devices : all
• sens_cell_rise / sens_cell_fall
S_agg(p; s,l) =
[ΔD(+p) - ΔD(-p)]
/ [p+ - p-]
표면 또는 대표값
표면 / mean_abs / RMS / max
대표값 | 용도
표면 S(s,l) | STA 보간, 정확도 우선
mean_abs | 셀 / 아크 대표값, 보고
RMS | 큰 민감도 강조
max | guard-band, 최악 조건
모든 소자를 동시에 섭동하여 산출되므로 트랜지스터 식별 정보가 없다 → LVF 기여도가 보완
Notes: 도 4는 집합 민감도 라이브러리로부터 소자 파라미터별 집합 민감도 표면을 추출하는 과정을 나타내는 도면이다.

## Slide 5
[도 5]
C(i; s,l)
TR 가중치, Σ C = 1
(LVF)
S_agg(p; s,l)
집합 파라미터 민감도
(집합 민감도 lib / 그룹 섭동)
S_rec(i,p; s,l)
= C(i) · S_agg(p)
TR별 파라미터 민감도
STA-ready
모델
×
ΔD(i) = S_rec(i,p; s,l) · Δp(i)
정합성 조건 : 모든 TR에 동일한 Δp 가 인가되면 Σ_i C(i) · S_agg(p) · Δp = S_agg(p) · Δp
(동시 변동 시 타이밍 변화량 = 개별 TR 변화량의 합, 집합 민감도 = TR별 민감도의 부호 합)
Notes: 도 5는 트랜지스터별 기여도와 집합 민감도의 결합에 의한 트랜지스터별 민감도 복원과 정합성 조건을 나타내는 도면이다.

## Slide 6
[도 6]
레이아웃 / LLE 엔진
인스턴스별
ΔVth(i), ΔU0(i)
조회 / 보간
C(i; s,l), S_agg(p; s,l)
(인스턴스의 slew, load)
TR별 ΔD(i)
파라미터별
아크 보정
ΔD_arc
ΔD_arc = Σ_i Σ_p C(i) · S_agg(p) · Δp(i,p), D_corrected = D_base + ΔD_arc
데이터 | 조회 키
기여도 | cell / arc / transition / when / measure / slew / load / TR
집합 민감도 | cell / arc / transition / measure / parameter / slew / load
LLE 변동량 | instance / TR / parameter
STA 출력 | 보정된 셀 지연 / 천이 시간 (또는 인스턴스별 디레이트)
경계 트랜지스터와 내부 트랜지스터 모두 반영, 트랜지스터별 LLE 재특성화 불필요
Notes: 도 6은 셀 인스턴스별 국부 레이아웃 효과 변동량을 타이밍 아크 보정으로 변환하여 정적 타이밍 분석에 반영하는 흐름도이다.

## Slide 7
[도 7]
NAND2 A→ZN 하강, 문턱 전압 파라미터, 트랜지스터별 기여 (1σ mismatch / 3σ 전역)
Chart: (a) 국부 변동 : 독립 → 제곱합의 제곱근
| M1 (N) | M2 (N) | M3 (P) | M4 (P) | RSS
기여 | 3.2299 | 0.64302 | 0.011062 | 0 | 3.2933
Chart: (b) 전역 변동 : 공통 이동 → 부호 합
| M1 (N) | M2 (N) | M3 (P) | M4 (P) | Σ
기여 | 9.7502 | 1.9411 | 0.037181 | 0 | 11.7284
Notes: 도 7은 동일한 트랜지스터별 민감도로부터 국부 변동 통계량(제곱합의 제곱근)과 전역 변동 타이밍 변화량(부호 합)이 산출되는 것을 나타내는 도면이다.

## Slide 8
[도 8]
그룹 동시 섭동 시뮬레이션 (±δ)
G1_direct(g,q), H2_direct(g,q) 산출
S141
차이 산출
d1 = |G1 - G1_direct|·Δref / D0
d2 = ½·(H2_direct - H2)·Δref² / D0
S142
d1 ≤ T1 ?
S143
특성화 데이터 오류
(수렴, 정밀도, 부호)
재특성화
아니오
|d2| ≤ T2 ?
예
H2_direct 사용
또는 직접 특성화 대상
아니오
합산 민감도 G1, H2 및 기여도 C(i) 사용 → 타이밍 변화량 산출
S144
예
T1, T2 : 타이밍 값 대비 비율 임계값 (예 : 0.5 %, 1 %), Δref : 기준 변동량 (예 : 3σ)
Notes: 도 8은 정합성 검증 단계의 흐름도이다.

## Slide 9
[도 9]
모델 격자 : 상대 변화율 r(slew, load)
+0.145 | +0.149 | +0.153
+0.147 | +0.139 | +0.147
+0.221 | +0.159 | +0.136
1 fF
4 fF
12 fF
10 ps
30 ps
80 ps
slew × load, 시뮬레이션 격자
이중 선형 보간
(격자 밖은 경계값)
라이브러리 테이블 (cell_fall) : v_new = v_old · (1 + r)
v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r)
v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r)
v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r)
v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r) | v·(1+r)
0.5 fF
2 fF
6 fF
16 fF
5 ps
20 ps
50 ps
100 ps
라이브러리 고유 인덱스 (단위 : time_unit, capacitive_load_unit 로 변환)
Notes: 도 9는 상대 변화율의 보간을 통한 타이밍 라이브러리 테이블 갱신의 개념도이다.

## Slide 10
[도 10]
Chart: (a) 12개 전역 변동점, 지연 1080 포인트
y = x | 0.8 | 1.3
Chart: (b) 전역 변동점별 평균 오차
| N vth +1σ | N vth +3σ | N vth -3σ | P vth +3σ | P vth -3σ | N u0 -3σ | P u0 -3σ | SS1 | SSG | FFG | SFG | FSG
선형 (lin) | 0.044889 | 0.40042 | 0.41957 | 0.56634 | 0.60687 | 0.12521 | 0.25938 | 0.2198 | 1.9131 | 2.1783 | 1.9266 | 1.8164
로그 2차 (logquad) | 0.0022889 | 0.042744 | 0.031833 | 0.058956 | 0.060367 | 0.0092 | 0.018389 | 0.029167 | 0.29392 | 0.25013 | 0.3034 | 0.29672
Notes: 도 10은 실시예에서 전역 변동점의 모델 예측값과 직접 시뮬레이션 값을 비교한 그래프이다.

## Slide 11
[도 11]
Chart: (a) S_rec = C(i)·S_agg 의 복원 오차
| NAND2 N/u0 | NAND2 N/vth | NOR2 P/u0 | NOR2 P/vth
부호 없는 C(i) | 0.12669 | 0.53539 | 0.33448 | 0.54193
부호 유지 C(i) | 0.00099992 | 0.0051734 | 0.00051213 | 0.060323
Chart: (b) 구동 그룹 적층 트랜지스터의 기여도
| NAND2 Af M3 | NAND2 Af M4 | NAND2 Ar M1 | NAND2 Ar M2 | NAND2 Bf M3 | NAND2 Bf M4 | NAND2 Br M1 | NAND2 Br M2 | NOR2 Af M3 | NOR2 Af M4 | NOR2 Ar M1 | NOR2 Ar M2 | NOR2 Bf M3 | NOR2 Bf M4 | NOR2 Br M1 | NOR2 Br M2
C_vth | 0.99998 | 2.2754e-05 | 0.83414 | 0.16586 | 2.2089e-05 | 0.99998 | 0.35567 | 0.64433 | 0.61285 | 0.38715 | 0.99996 | 3.8782e-05 | 0.24531 | 0.75469 | 3.8042e-05 | 0.99996
C_u0 | 0.99999 | 6.0791e-06 | 0.60981 | 0.39019 | 5.9874e-06 | 0.99999 | 0.32731 | 0.67269 | 0.64929 | 0.35071 | 0.99999 | 1.2718e-05 | 0.42599 | 0.57401 | 1.5838e-05 | 0.99998
Notes: 도 11은 실시예에서 기여도와 집합 민감도로 복원한 트랜지스터별 민감도의 오차 및 파라미터별 기여도의 비교를 나타내는 그래프이다.

## Slide 12
[도 12]
장치 (700)
프로세서 (710)
기여도 결정부 (711)
집합 민감도 획득부 (712)
민감도 복원부 (713)
변동량 획득부 (714)
정합성 검증부 (715)
변화량 산출부 (716)
보정 · 라이브러리 생성부 (717)
메모리 (720)
명령어, 작업 데이터
저장부 (730)
넷리스트, 소자 모델
LVF 데이터, 집합 민감도 lib
공칭 lib, 레이아웃 추출
변동점 정의
입출력부 (740)
회로 시뮬레이터
특성화 도구
배치 · 배선 도구
(레이아웃 추출)
STA 도구
Notes: 도 12는 장치의 블록도이다.