## Slide 1
TR 기여도 × USM 결합으로 재특성화 없이 변동 반영
LVF 특성화 결과를 재사용하여 트랜지스터별 민감도를 복원하고, 모든 변동 원인을 하나의 식으로 처리한다.
STEP 1
TR별 기여도 생성
입력
LVF 특성화의 TR별 섭동 민감도
S1(i, q)
처리
C(i) = |S1(i)| / Σ_j |S1(j)|
출력
기여도 표면 C(i ; slew, load)
Σ_i C(i) = 1
STEP 2
TR별 민감도 복원
입력
USM 라이브러리의 집합 민감도
S_agg(p)
처리
S_rec(i, p) = C(i) · S_agg(p)
출력
TR별 파라미터 민감도
전역 변동 예측에 사용
STEP 3
내부 TR 변동량 확보
입력
LLE DM 레이아웃 추출 결과
(경계 TR + 내부 TR)
처리
TR 위치별 Δp(i) 산출
출력
인스턴스·TR별
ΔVth(i), ΔU0(i)
STEP 4
USM + LLE 통합
입력
C(i), S_agg(p), Δp(i, p)
처리
ΔD = Σ_i Σ_p
C(i)·S_agg(p)·Δp(i,p)
출력
전역·LLE·열화를
하나의 식으로 처리
결합 결과 ΔD_arc = Σ_i Σ_p C(i ; s,l) · S_agg(p ; s,l) · Δp(i, p)
개별 TR 특성화 시뮬레이션 추가 없음. 새로운 변동 원인은 Δp(i, p)만 교체하면 동일 경로로 처리된다.
종래: 경계 TR을 트랜지스터별로 직접 특성화. 비용이 셀당 TR 수 × 파라미터 수 × 테이블 포인트 수에 비례한다.
Notes: 4단계 전체 흐름. Step 1~2는 모델 생성, Step 3은 변동량 공급, Step 4는 결합.

## Slide 2
LVF 특성화 결과에 TR별 민감도가 이미 있다
국부 변동 σ 산출에 사용한 S1(i, q)을 정규화만 하면 기여도가 된다. 추가 시뮬레이션은 없다.
기존 용도 — 국부 변동 통계량
TR별 ±δ 섭동으로 중앙 차분
S1(i, q) = [ D(q+δ) - D(q-δ) ] / 2δ
독립 가정 → 제곱합의 제곱근
σ_local² = Σ_i ( S1(i,q) · σ_mm(i) )²
Liberty ocv_sigma_cell_rise / ocv_sigma_cell_fall 에 수록
재사용 — TR별 기여도
동일한 S1(i, q)을 절대값 정규화
C(i ; s,l) = |S1(i)| / Σ_j |S1(j)|
부호를 유지하면 복원 오차가 더 작다
C(i) = S1(i) / Σ_j S1(j)
slew × load 격자마다 표면으로 저장
NAND2_X1 A→ZN 하강 아크의 기여도 (slew × load 3×3 격자 평균, ngspice 42)
파라미터 | M1 (N, A 스위칭) | M2 (N, B 고정) | M3 (P) | M4 (P)
C(i), vth | 0.827 | 0.165 | 0.008 | 0.000
C(i), u0 | 0.594 | 0.381 | 0.025 | 0.000
적층 구조에서는 스위칭 TR이 기여도를 지배한다. 파라미터별로 값이 달라, vth와 u0의 기여도가 0.23 차이난다.
따라서 파라미터 독립 기여도를 쓰려면 임계값 판정을 거쳐야 한다.
Notes: Step 1 상세. 기존 LVF 용도와 재사용 경로의 대비.

## Slide 3
USM에 기여도를 곱하면 TR별로 분해된다
USM 민감도는 셀 전체를 동시에 섭동한 값이라 TR 식별 정보가 없다. 기여도가 그 정보를 보완한다.
USM 라이브러리 구조
sensitivity (usm_vth) {
device_param : delta_vth ;
contributing_devices : all ;
sens_cell_fall (tmpl) { values(...) }
}
contributing_devices : all → 어느 TR의 민감도인지 알 수 없다
문제
USM 민감도 S_agg(p)는 셀 전체의 합이다. 트랜지스터별로 나눌 근거가 라이브러리 안에 없다.
해결
S_rec(i, p) = C(i ; s,l) · S_agg(p ; s,l)
정합성
모든 TR에 동일한 Δp 인가 시 Σ_i C(i)·S_agg(p)·Δp = S_agg(p)·Δp
복원 정확도 — 그룹 동시 섭동으로 얻은 직접 민감도 대비 (3σ, 지연 대비 %)
기여도 정의 | NAND2 최대 오차 | NOR2 최대 오차 | 판정
부호 유지 C(i) = S1(i)/ΣS1(j) | 0.005 % | 0.060 % | 권장
부호 없음 C(i) = ¦S1(i)¦/Σ¦S1(j)¦ | 0.535 % | 0.542 % | 조건부
정합성 조건을 만족하므로, 동시 변동 시 타이밍 변화량이 개별 TR 변화량의 합과 일치한다.
1차 항 기준 그룹 동시 섭동과의 차이는 지연 대비 최대 0.07 % (3σ).
Notes: Step 2 상세. contributing_devices : all 의 한계와 복원식, 정합성 조건.

## Slide 4
내부 TR까지 반영해야 오차가 닫힌다
LLE DM이 내부 TR의 Δp를 주더라도, 대응하는 TR별 민감도가 없으면 STA에 전달할 수 없다.
셀 내 트랜지스터 위치
셀 경계
TR1
경계
TR2
내부
TR3
내부
TR4
경계
음영 = 경계 TR. 종래 방식의 보정 대상은 여기까지다.
항목 | 종래 (경계 TR 직접 특성화) | 본 발명 (기여도 × USM)
보정 대상 TR | 경계 TR만 | 경계 + 내부 전체
민감도 획득 | TR별 직접 특성화 시뮬레이션 | 기여도 × 집합 민감도로 복원
추가 특성화 비용 | TR 수 × 파라미터 수 × 테이블 포인트 수에 비례 | 없음
내부 TR 변동 | 미반영, 오차 잔존 | 반영
내부 TR도 주변 레이아웃, 응력, 경년 열화로 파라미터가 변동한다.
기여도는 특성화 단계에서 셀 내 모든 TR에 대해 이미 산출되어 있으므로, 확장에 추가 비용이 들지 않는다.
Notes: Step 3 상세. 경계 TR 한정 종래 방식과의 대비.

## Slide 5
변동 원인이 늘어도 특성화는 늘지 않는다
기여도와 집합 민감도는 고정하고 Δp(i, p)만 교체한다. 변동 원인마다 라이브러리를 다시 만들지 않는다.
ΔD_arc = Σ_i Σ_p C(i ; s,l) · S_agg(p ; s,l) · Δp(i, p)
D_corrected = D_base + ΔD_arc (인스턴스별 보정, 또는 라이브러리 테이블 갱신)
변동 원인 | Δp(i, p) 공급원 | 추가 특성화 | 기여도 재사용
국부 레이아웃 효과 (LLE) | 레이아웃 추출, 경계 + 내부 TR | 없음 | 그대로
전역 공정 변동 | 공정 코너 정의 ΔVth, ΔU0 | 없음 | 그대로
경년 열화 (BTI) | 열화 모델 ΔVth(t) | 없음 | 그대로
응력 / WPE | 레이아웃 컨텍스트 | 없음 | 그대로
검증 — ngspice 42, 3 cell × 10 arc × 9 point
검증 항목 | 조건 | 결과
1차 합산 vs 그룹 동시 섭동 | 3σ | 차이 최대 0.07 % of delay
교차항 크기 | 2-stack, 3σ | 0.4 % 이하
logquad 모델 값 오차 | ±3σ 복합 코너 | 평균 0.3 %, 최대 1.7 %
Notes: Step 4 상세. 통합식, 변동 원인별 Δp 공급원, 검증 수치.